| Urządzenie wielofunkcyjne |
| --- |
|  | ILOŚĆ SZTUK: 1 | PROSZĘ WPISAĆ PRODUCENTA OFEROWANEGO SPRZĘTU PRODUCENT: | PROSZĘ WPISAĆ MODEL OFEROWANEGO SPRZĘTU MODEL: |
|  | PODZESPÓŁ | Minimalne wymagania sprzętowe | Wypełnić jeżeli oferowany sprzęt posiada wyższe parametry niż minimalne. (Jeżeli oferowany sprzęt posiada wymagania minimalne - prosimy o podpis). |
|  | Szybkość kopiowania\drukowania w czerni | A4 w czerni nie mniejsza niż– 95 str/min A3 w czerni nie mniejsza niż – 54 str/min |  |
|  | Technologia wydruku/kopiowania | elektrostatyczna ( laserowa lub ledowa ) |  |
|  | Wydajność miesięczna | do 1.000.000 stron miesięcznie, Średnia obciążalność 400.000 stron miesięcznie |  |
|  | Panel obsługi | Ciekłokrystaliczny, kolorowy panel z komunikatami w j. polskim o przekątnej 10,4” |  |
|  | Podajnik | Jednoprzebiegowy Dwustronny Automatyczny Podajnik Dokumentów na nie mniej niż 220 arkuszy przy gramaturze 80g/m2, szybkości 200 obrazów na minutę mono i 100 obrazów na minutę kolor |  |
|  | Dodatkowo | Zespół Kopiowania Dwustronnego – duplex ZOOM |  |
|  | Wielokrotność kopiowania | 1-9999 |  |
|  | Pojemność podajników | Sumaryczna pojemność kaset papieru formatu A4 i podajnika bocznego przy gramaturze 80 g/m2 – 7700 arkuszy. |  |
|  | Pojemność podajnika bocznego | gramatura 80 g/m2 – 100 arkuszy |  |
|  | Pamięć RAM | 2 GB |  |
|  | Dysk twardy | Co najmniej 160GB |  |
|  | Maksymalny format papieru | co najmniej 330x487mm |  |
|  | Finiszer zszywająco-broszurujący | o pojemności co najmniej 2500 A4 |  |
|  | Gramatura obsługiwanego papieru | 52 – 256 g/m2 |  |
|  | Czas nagrzewania urządzenia | 360 s od włączenia urządzenia |  |
|  | Czas wykonania pierwszej kopii | nie więcej niż 6,5 sekundy |  |
|  | Drukarka sieciowa laserowa o parametrach: | - Rozdzielczość drukowania 1200x1200dpi - Interfejs 10BaseT/100BaseTx/1000BaseT, USB 2.0 - Obsługiwane systemy operacyjne WinXP/Vista/Win7/Serwer2003, system 32/64 bity - Język opisu strony, PCL6, opcjonalnie oryginalny PostScript3 - Protokoły TCP/IP, IPX/SPX, |  |
|  | Skaner sieciowy kolorowy o parametrach jak niżej: | - Miejsce docelowe skanowania: FTP, E-mail, SMB, USB - Rozdzielczość 600x600 dpi - Formaty zeskanowanych plików TIFF, PDF, JPG |  |
|  | Gwarancja producenta | Minimum 24 miesiące |  |